## Slide 1: Bezpečné ovládanie servo-motora a kybernetické hrozby v IoT
Ovládanie servo motora cez webový server
Firebase Realtime Database
Arduino UNO WiFi Rev 2
Kybernetické hrozby a ochrana IoT
Martin Magdin

## Slide 2: Cieľ projektu
Diaľkové ovládanie servo motora cez internet
Použitie Firebase databázy na prenos údajov
Webové rozhranie na nastavenie uhla serva
Ukážka IoT komunikácie medzi hardvérom a webom

## Slide 3: Použitý hardvér
Arduino UNO WiFi Rev 2
Servo motor SG90
Prepojovacie vodiče
Breadboard (voliteľné)
Pripojenie: VCC → 5V, GND → GND, SIGNAL → D9

## Slide 4: Architektúra riešenia
Používateľ zadáva uhol cez webové rozhranie
Údaj sa uloží do Firebase RTDB
Arduino číta hodnotu každých 200 ms
Servo motor sa nastaví na požadovaný uhol

## Slide 5: Firebase databáza
Realtime Database umožňuje obojsmernú komunikáciu
Dočasne možno povoliť .read a .write = true
Po vývoji je nutné pravidlá sprísniť
Možnosť autentifikácie používateľov

## Slide 6: Arduino kód
Použité knižnice: Servo.h, WiFiNINA, Firebase_Arduino_WiFiNINA
Pripojenie k Wi‑Fi a Firebase
Čítanie hodnoty servo/angle
Kontrola rozsahu 0° až 180°
Aktualizácia polohy serva

## Slide 7: Webové rozhranie
index.html slúži ako ovládací panel
Tlačidlá ±10° a manuálne zadanie uhla
Zmeny sa okamžite zapisujú do Firebase
Live zobrazenie aktuálneho uhla serva

## Slide 8: Hrozba č. 1 – Nezabezpečené pravidlá
Neobmedzený prístup k databáze
Možnosť DoS útoku
Data poisoning – zápis škodlivých hodnôt
Riešenie: autentifikácia a validácia dát

## Slide 9: Hrozba č. 2 – API kľúče v kóde
Citlivé údaje uložené natvrdo v HTML a Arduino kóde
Riziko zneužitia cez GitHub alebo web
Riešenie: Firebase Authentication
Používanie backendu a tokenov

## Slide 10: Hrozba č. 3 – Nedostatočný rate limiting
Útočník môže posielať tisíce požiadaviek
Preťaženie Firebase a zariadenia
Riešenie: obmedzenie frekvencie zápisov
Cloud Functions a server-side kontrola

## Slide 11: Hrozba č. 4 – Vzdialené škodlivé operácie
Neoprávnené ovládanie fyzického zariadenia
Riziko poškodenia mechanizmu
Logovanie a monitoring zmien
Overovanie pôvodu požiadaviek

## Slide 12: Firebase Cloud Functions
Detekcia podozrivých zápisov
Záznam extrémnych zmien uhla
Detekcia príliš častých požiadaviek
Logovanie IP adresy a času udalosti

## Slide 13: Bezpečnostné opatrenia
Firebase Authentication
Validácia vstupných údajov
Rate limiting
Monitoring a logovanie
Fyzické zabezpečenie serva

## Slide 14: Záver
Projekt demonštruje praktické IoT riešenie
Bezpečnosť IoT zariadení je kľúčová
Správna konfigurácia Firebase minimalizuje riziká
Cloud Functions pomáhajú detegovať útoky

## Slide 15
Ďakujem za pozornosť 